Инструкция по установке дополнительного (сварочного) генератора

на трактор МТЗ 245.1 с двигателем 82.1.

Установка осуществляется на элементы блока двигателя с правой стороны (рис. 1). Комплект разработан для установки генератора 4061.3771-83.

- 1. Слить охлаждающую жидкость.

- 2. Демонтировать радиатор охлаждения двигателя, предварительно освободив диффузор.

- 3. Снять ремень генератора, освободить опору нижнюю генератора, отвести генератор от нижнего кронштейна.

- 4. Демонтировать нижний кронштейн генератора.

- 5. Демонтировать диффузор радиатора, крыльчатку охлаждения двигателя и шкив коленвала.

- 6. Установить шкив коленвала клиновой и шкив поликлиновой с сборе из комплекта на место снятого. Для сборки использовать штатный болт коленвала, предварительно очистив его от грязи и нанеся фиксирующий герметик (рис. 2).

Рис 1. Установочное место комплекта.	 Рис 2. Установка шкивов из комплекта.

- 7. Установить кронштейн генератора из комплекта на освободившиеся отверстия на блоке с помощью болтов М12х45-2 шт, М8х130, М8х80. Для этого предварительно собрать на нем ось ролика с натяжником. Установить на него ролики поликлиновые гладкий и многоручьевой (рис. 3).

- 8. Установить генератор штатный на втулку кронштейна с болтом М10х140 (рис. 3).

- 9. Установить ремень клиновой 10х1200 мм из комплекта на привод генератора и натянуть его штатным способом. Проверить соосность.

- 10. Собрать лопасти вентилятора с проставкой из комплекта и закрепить на прежнем месте с помощью болтов М8х30 (рис. 4).

Рис. 3 Установка кронштейна генератора.  Рис. 4 Установка проставки вентилятора.

- Установить генератор из комплекта на кронштейн с помощью болтов М10х140 и М8х50. Установить ремень из комплекта 5РКх1360 мм и натянуть его с помощью натяжника (натяжка осуществляется путем вращения шпильки в нижней части кронштейна для подъема втулки с плоским роликом) (рис. 5). Соосность ремней проверять визуально, в последствии на заведенном двигателе.

Рис. 5 Установка основных элементов конструкции.

- 12. Установить радиатор, залить охлаждающую жидкость.

# Text boxes

| 142840 Московская обл., п.Михнево ул. Донбасская, владение 75 | Звоните бесплатно 8-800-700-07-58 из любого региона России! | +7 (495) 662-74-00 +7 (499) 262-22-88 mail@ mrmz.ru http://www.mrmz.ru |
| --- | --- | --- |

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МИХНЕВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД